## Slide 1
Αποτελέσματα μορφολογικής μελέτης
σύστασης ΑΣΑ Δήμου Σύρου
Δρ. Πέτρος Γκίκας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήτριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείο Κρήτης
Notes: <αριθμός>

## Slide 2
Παραγωγή ΑΣΑ στη Σύρο
Πληθυσμός Σύρου: 20000
Παραγωγή ΑΣΑ: 12000 τόνοι
  11000 τόνοι από πράσινο κάδο
  1000 τόνοι από μπλέ κάδο
  80% παραγωγή Ερμούπολης
  20% παραγωγή λοιπών περιοχών Σύρου
Notes: <αριθμός>

## Slide 3
Συλλογή – Διαλογή
11.000 τον/έτος
25 €/τόνο
275.000€/έτος
1.000 τον/έτος
128,5 €/τόνο
128.000€/έτος
Notes: <αριθμός>

## Slide 4
Αντικείμενο μελέτης
Ανάλυση της σύστασης ΑΣΑ στον πράσινο κάδο
1023 kg από κάδους της Ερμούπολης
1060 kg από χωριά της Σύρου
Notes: <αριθμός>

## Slide 5
Σύσταση ΑΣΑ Σύρου
Chart: 
| film | PE-HD | PP | PET bottles | PET trays | PS | black | Fe | Al | Paper+cardboard | beverage carton | glass | fines/organic | rest
 | 0.081237 | 0.006571 | 0.011828 | 0.040935 | 0.001947 | 0.00043807 | 0.0029204 | 0.017425 | 0.0049161 | 0.098127 | 0.0060745 | 0.024483 | 0.41587 | 0.28723
ΑΣΑ – Ερμούπολη
ΑΣΑ – Λοιπές περιοχές
Chart: 
| film | PE-HD | PP | PET bottles | PET trays | PS | black | Fe | Al | Paper+cardboard | beverage carton | glass | fines/organic | rest
 | 0.050533 | 0.0036502 | 0.01133 | 0.025646 | 0.0014221 | 0.00028443 | 0.0030813 | 0.020384 | 0.0054041 | 0.045888 | 0.0060204 | 0.014743 | 0.47258 | 0.33904
Notes: <αριθμός>

## Slide 6
Σύσταση ΑΣΑ Σύρου – Ερμούπολη
ΑΣΑ
Ανακυκλώσιμα υλικά πράσινου κάδου
Chart: 
| film | PE-HD | PP | PET bottles | PET trays | PS | black | Fe | Al | Paper+cardboard | beverage carton | glass | fines/organic | rest
 | 0.081237 | 0.006571 | 0.011828 | 0.040935 | 0.001947 | 0.00043807 | 0.0029204 | 0.017425 | 0.0049161 | 0.098127 | 0.0060745 | 0.024483 | 0.41587 | 0.28723
Chart: 
| film | PE-HD | PP | PET bottles | PET trays | PS | black | Fe | Al | Paper+cardboard | beverage carton | glass | fines/organic | rest
 | 27.3616 | 2.2132 | 3.9837 | 13.7873 | 0.65576 | 0.14755 | 0.98364 | 5.869 | 1.6558 | 33.0503 | 2.046 | 8.2462
Notes: <αριθμός>

## Slide 7
Σύσταση ΑΣΑ Σύρου – Λοιπές περιοχές
ΑΣΑ
Ανακυκλώσιμα υλικά πράσινου κάδου
Chart: 
| film | PE-HD | PP | PET bottles | PET trays | PS | black | Fe | Al | Paper+cardboard | beverage carton | glass | fines/organic | rest
 | 0.050533 | 0.0036502 | 0.01133 | 0.025646 | 0.0014221 | 0.00028443 | 0.0030813 | 0.020384 | 0.0054041 | 0.045888 | 0.0060204 | 0.014743 | 0.47258 | 0.33904
Chart: 
| film | PE-HD | PP | PET bottles | PET trays | PS | black | Fe | Al | Paper+cardboard | beverage carton | glass
 | 26.8244 | 1.9376 | 6.0141 | 13.6135 | 0.75491 | 0.15098 | 1.6356 | 10.8203 | 2.8686 | 24.3583 | 3.1958 | 7.8259
Notes: <αριθμός>

## Slide 8
Σταθμισμένο δείγμα- Σύνολο ΑΣΑ
ΑΣΑ
Ανακυκλώσιμα υλικά πράσινου κάδου
Chart: 
| film | PE-HD | PP | PET bottles | PET trays | PS | black | Fe | Al | Paper+cardboard | beverage carton | glass | fines/organic | rest
 | 0.074965 | 0.0059744 | 0.011726 | 0.037812 | 0.0018398 | 0.00040668 | 0.0029533 | 0.01803 | 0.0050158 | 0.087456 | 0.0060635 | 0.022494 | 0.42745 | 0.29781
Chart: 
| film | PE-HD | PP | PET bottles | PET trays | PS | black | Fe | Al | Paper+cardboard | beverage carton | glass
 | 27.2863 | 2.1746 | 4.2681 | 13.763 | 0.66965 | 0.14803 | 1.075 | 6.5625 | 1.8257 | 31.8329 | 2.207 | 8.1873
Notes: <αριθμός>

## Slide 9
Ποσότητες και Αξίες ανακυκλώσιμων υλικών
Ετήσιο όφελος μετά την αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης ΑΣΑ και ανάκτηση υλικών από πράσινο κάδο της Σύρου: 127.000 ευρώ (εκτίμηση)
Notes: <αριθμός>

## Slide 10
Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Notes: <αριθμός>