## Slide 2
Μορφολογική μελέτη ΑΣΑ Δήμου Σύρου
Γιάννης Μαυρομάτης - Έλεγχος ποιότητας
7 και 8 Μαρτίου 2017
ΧΥΤΑ Σύρου
  περιοχή Κοράκι,
  Νοέμβριος 2009,
  4 διακριτά κύτταρα,
  συνολική χωρητικότητά: 239.349 κ.μ.,
  20000 κατοίκους και υψηλό τουριστικό ρεύμα,
  12000 τόνους ΑΣΑ ετησίως.
Notes: <αριθμός>

## Slide 3
Δειγματοληψία και διαλογή
Γιάννης Μαυρομάτης - Έλεγχος ποιότητας
Χειρωνακτική μορφολογική ανάλυση απορριμμάτων
Την πρώτη ημέρα έγινε δειγματοληψία από απορρίμματα που προέρχονται από τον αστικό ιστό της Ερμούπολης (1023 kg)
και τη δεύτερη μέρα το δείγμα προήλθε από απορριμματοφόρα που συνέλεξαν υλικό από τους κάδους των χωριών (1060 kg)
Notes: <αριθμός>

## Slide 4
Λήψη δείγματος από το απορριματοφόρο
Γιάννης Μαυρομάτης - Έλεγχος ποιότητας
Το δείγμα αφού αναδεύτηκε, χωρίστηκε σε τέταρτα μέχρι το επιθυμητό μέγεθος (200-250kg)
Notes: <αριθμός>

## Slide 5
Μεθοδολογία διαλογής
Γιάννης Μαυρομάτης - Έλεγχος ποιότητας
Α) Πρώτη χειροδιαλογή η οποία κατά τη λήψη του δείγματος άμεσα η ομάδα δειγματοληψίας άνοιγε τις σακούλες των απορριμμάτων άδειαζε το περιεχόμενο και συγκέντρωνε σε διαφορετικούς σάκους υλικών τα πιο ογκώδη ανακυκλώσιμα υλικά.
Η δειγματοληψία περιελάμβανε τέσσερα βασικά στάδια:
Notes: <αριθμός>

## Slide 6
Μεθοδολογία διαλογής
Γιάννης Μαυρομάτης - Έλεγχος ποιότητας
Β) Δεύτερη χειροδιαλογή η οποία γινόταν με τη χρήση ειδικού κόσκινου διαστάσεων ενός μέτρου * ενάμιση μέτρου και το οποίο άφηνε να περάσουν υπολείμματα και διάφορα μικρά σε μέγεθος κομμάτια απορριμμάτων επιτρέποντάς μας να συλλέγουμε όσα έμεναν πάνω στο κόσκινο τα οποία και αυτά με τη σειρά τους έμπαιναν ανάλογα με το είδος τους σε διαφορετικούς σάκους υλικών.
Η δειγματοληψία περιελάμβανε τέσσερα βασικά στάδια:
Notes: <αριθμός>

## Slide 7
Μεθοδολογία διαλογής
Γιάννης Μαυρομάτης - Έλεγχος ποιότητας
Η δειγματοληψία περιελάμβανε τέσσερα βασικά στάδια:
Γ) Τρίτη χειροδιαλογή η οποία πραγματοποιούνταν στο δείγμα όπου είχε περάσει από το κόσκινο. Το υπόλειμμα που έμενε τελικά και από το οποίο δε μπορούσε να παρθεί τίποτε άλλο ανακυκλώσιμο ( τουλάχιστον με χειρωνακτική μέθοδο) έμπαινε σε διαφορετικούς σάκους και περίμενε το στάδιο της ζύγισης.
Notes: <αριθμός>

## Slide 8
Μεθοδολογία διαλογής
Γιάννης Μαυρομάτης - Έλεγχος ποιότητας
Η δειγματοληψία περιελάμβανε τέσσερα βασικά στάδια:
Δ) Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο περιελάμβανε τη ζύγιση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας ξεχωριστά ανά υλικό ακριβώς όπως είχαν μαζευτεί στους σάκους κατά τη διαδικασία της χειροδιαλογής. Τέλος έγινε η ζύγιση όλου του υπολείμματος που είχε και αυτό τοποθετηθεί σε σάκους.
Notes: <αριθμός>